## Slide 1
STM32 세미나
2주차
20201060 이언호

## Slide 2
01. 인터럽트
02. 인터럽트 레지스터
03. FND, TRANSISTOR DATASHEET
05. 회로도
CONTENTS
06. 문제 및 구동영상
04. FND 동적구동

## Slide 3
01.
인터럽트
폴링방식 vs 인터럽트방식
폴링방식
인터럽트방식
이벤트를 수행하라는 신호를 받았는지 안받았는지를 주기적으로 검사하면서 그신호를 받았을때 이벤트를 실행하는 방식
주기적으로 감시하는데에 목적이 있음
장점: 구현이 쉽다
단점: 반응이 느리다
프로그램이 실행되다가 이벤트를 수행하라는 신호를 받으면 이벤트를 수행하는 방식
예외사항 감지에 목적이 있음
장점: 반응이 빠르다
단점: 구현이 복잡하다

## Slide 4
01.
인터럽트
인터럽트란?
프로그램 실행 도중 이벤트가 발생할때 발생한 상황을 처리한 후 실행중인 작업으로 복귀하는 프로세스
인터럽트 종류
인터럽트 구성요소
외부: 입출력 인터럽트
외부신호 인터럽트
전원이상 인터럽트
내부: 0으로 나누었을때
오버,언더 플로우
인터럽트 소스
- 외부입력핀,타이머,시리얼포트
인터럽트 서비스루틴(ISR)
- 인터럽트가 발생했을때 처리할 프로그램
인터럽트 벡터테이블
- 인터럽트가 어디서 발생했는지
장소를 기록해놓는 특정번지
인터럽트 핸들러
- 인터럽트가 발생했을때 이에 대응하는
ISR로 이동시켜주는 점프명령

## Slide 5
01.
인터럽트
인터럽트 실행 프로세스
인터럽트 발생
실행중이던 작업 중지
인터럽트 벡터테이블로 이동
벡터 테이블을 참조하여 해당하는 핸들러를 호출
더 이상 인터럽트가 걸리지 않도록 금지
핸들러를 통해 실행중이던 프로세서 상태 저장
인터럽트 서비스 루틴 실행
핸들링이 끝나면 프로세서 상태 복구
다시 인터럽트가 걸릴수 있도록 허용
실행중이던 작업 복귀

## Slide 6
01.
인터럽트
STM32의 NVIC(Nested Vectored Interrupt Controller)
중첩 벡터형 인터럽트 제어기
STM32F7 시리즈의 모든 시스템 예외와 외부 인터럽트는
NVIC에서 처리
중첩 인터럽트 동작:
우선 순위가 높은 인터럽트를 먼저 처리하는 동작
벡터형 인터럽트 동작:
순서를 신경쓰지 않고 지정된 위치로 가서 값을 읽어들이는 방식

## Slide 7
01.
인터럽트
STM32의 NVIC(Nested Vectored Interrupt Controller)
STM32F76XXX에서 NVIC의 특징
110개의 마스크(maskable)가능한 인터럽트 채널
16 단계의 우선순위 설정이 가능, 우선순위 설정에는 4비트를 사용함

## Slide 8
01.
인터럽트
STM32의 외부 인터럽트 EXTI(External Interrupts)
GPIO, TIMER, USART, ADC 등과 같은 주변장치에 의해서 발생되는 인터럽트
<EXTI 아키텍쳐>

## Slide 9
01.
인터럽트
STM32 인터럽트 벡터테이블

## Slide 10
1. 외부인터럽트 EXTI 설정레지스터(0~3)
02.
인터럽트 레지스터
EXTI2 의 값이 0001이면
PB2번핀이 외부인터럽트로 설정된것

## Slide 11
1. 외부인터럽트 EXTI 설정레지스터(4~7)
02.
인터럽트 레지스터

## Slide 12
1. 외부인터럽트 EXTI 설정레지스터(8~11)
02.
인터럽트 레지스터

## Slide 13
1. 외부인터럽트 EXTI 설정레지스터(12~15)
02.
인터럽트 레지스터

## Slide 14
02.
인터럽트 레지스터
2.인터럽트 마스크 설정 레지스터
= enable 활성화
표에는 24까지 나와있는데 16~24 EXTI는 이미사용중사용자가 사용가능한 EXTI 0~15

## Slide 15
02.
인터럽트 레지스터
3.RISING Edge 설정 레지스터

## Slide 16
02.
인터럽트 레지스터
4.FALLING Edge 설정 레지스터

## Slide 17
02.
인터럽트 레지스터
5. Pending 설정 레지스터
인터럽트 Handler가 발생되면 1로 설정되는데
인터럽트를 다시 사용하기 위해서는
프로그래밍으로 1을 적어줘서 0으로 초기화 된다
ISR진입

## Slide 18
02.
인터럽트 레지스터
6. 인터럽트 활성 레지스터
32bit x 8 =256개의 인터럽트를 설정할 수 있음,
원하는 인터럽트 라인의 고유번호에 해당하는 비트를 활성화한다

## Slide 19
03.
FND,TRANSISTOR DATASHEET
FND-S5101ASR(Anode)

## Slide 20
03.
FND,TRANSISTOR DATASHEET
TRANSISTOR-TO92(NPN)

## Slide 21
03.
BJT,OPEN-COLLECTOR
BJT의 동작영역 및 기능
트랜지스터의 스위칭작용
B에 흐르는 전류를 조절함으로써
E와 C의 연결을 조절할 수 있음
트랜지스터의 증폭작용
작은전류인 B전류를 조절함으로써
큰전류인 C전류를 얻는것

## Slide 22
03.
BJT,OPEN-COLLECTOR
CUToff(차단) 영역:
-베이스에 걸린전압 이 문턱전압 보다 낮으면
전류가 0이 되어 차단모드가 됨  스위치 OFF

## Slide 23
Saturation(포화) 영역:
- 이 문턱전압보다 높아 캐리어가 움직이지만 를 계속높여줘도 가 일정하게 유지 되는 영역 스위치 ON
03.
BJT,OPEN-COLLECTOR

## Slide 24
03.
BJT,OPEN-COLLECTOR
Active(활성) 영역:
- 는 순바이어스, 는 역바이어스 상태일때의 영역  증폭작용 역할

## Slide 25
04.
FND 동적구동
2개의 FND를 트랜지스터의 스위칭 작용을 이용해
매우빨리 변환시키며 잔상효과로 모두 켜져 있는 것 처럼 보이게 되는방식
하나의 FND를 빠르게 반복하는것이므로 전류소모가 적음

## Slide 26
회로도
05.

## Slide 27
06.
문제 및 구동영상
문제

## Slide 28
06.
문제 및 구동영상
구동영상

## Slide 29
07.
Fnd를 인터럽트와 같이 사용하는 이유
Fnd를 주로 시간을 표시하는데 사용을 할 수 있음.
시간을 나타내는것은 타이밍의 정확성이 매우
중요한데 인터럽트를 사용하면 즉각적인 반응이 가능함
간단한 프로그램에서는 폴링방식을 사용할수도 있지만
main문에서 처리하는 문장이 많거나
실시간성이 보장되는 다른것(초음파센서, 가속도센서) 들과 함께 쓰게될 시
실시간성이 많이 떨어질 수 있음

## Slide 30
04.
참고자료
컴퓨터 구조 09 : 인터럽트 — lazarus0320 (tistory.com)
[컴퓨터구조] 인터럽트(Interrupt)란? (tistory.com)
인터럽트 벡터 테이블과 ISR (hexoul.github.io)
MCU의 인터럽트(Interrupt) vs 폴링(Polling) 방식 차이 :: 안산드레아스 (tistory.com)
인터럽트(Interrupt)의 개념과 종류 (tistory.com)
인터럽트 (Interrupt) < 도리의 디지털라이프 (skby.net)
STM32 ] 인터럽트 처리 과정 (tistory.com)
NVIC이란 무엇일까? / 중첩 인터럽트, 벡.. : 네이버블로그 (naver.com)
인터럽트(Interrupt)란 무엇인가? / .. : 네이버블로그 (naver.com)
stm32 레지스터 직접 접근 (5. Exception / Interrupt [인터럽트 설정 Part 02]) (tistory.com)
stm32 레지스터 직접 접근 (5. Exception / Interrupt [설명 & 코드 Part 01]) (tistory.com)
stm32 레지스터 직접 접근 (5. Exception / Interrupt [중요 레지스터들 Part 03]) (tistory.com)
[Cortex-M3] 3. EXTI(외부 인터럽트)와 AFIO, NVIC (tistory.com)
[ARM Cortex(코어텍스)] 인터럽트, .. : 네이버블로그 (naver.com)
STM32F0 EXTI 데이터시트 공부하기 - DKMIN (dkeemin.com)
STM32F7 Series and STM32H7 Series Cortex®-M7 processor programming manual

## Slide 31
참고자료
2N3904.PDF
5101ASR : FND/세그먼트/도트매트릭스 > 디스플레이 LED/LCD (icbanq.com)
전자 혁명의 시초 ‘트랜지스터’ 알아보기! (samsungdisplay.com)

## Slide 32
경청해주셔서
감사합니다