## Slide 1
라즈베리파이 세미나2
Serial 통신
20201060 이언호
7/24

## Slide 2
01/ 여러가지 통신 비교
02/ 스트림
03/ 버퍼
04/ wiringSerial.h
목차
05/ 설정 방법
06/ 회로도
07/ 문제 및 구동영상

## Slide 3
01.
시작하기전 잠깐! - 왜 풀업저항을 사용할까?
풀다운 사용:
누름x 0
누름o1
기본적으로 LOW 상태를 유지하므로 불안정
풀업 사용:
누름x 1
누름o0
기본적으로 HIGH상태를 유지하므로 안정

## Slide 4
01.
여러가지 통신 비교 - 전이중 통신 vs 반이중 통신
전이중 통신(Full Duplex)
반이중 통신(Half Duplex)
전이중 통신, 반이중 통신은 통신의 방향성을 정의 하는 용어
두 디바이스간 통신선이 두개(송신선, 수신선)
송신선과 수신선이 각각 존재하므로
데이터 송신과 동시에 수신이 가능
두 디바이스간 통신선이 하나
하나의 통신선으로 송신과 수신을 해야하므로
송신과 수신을 동시에 할 수 없다
송수신을 번갈아 가며 통신할때
데이터 전송 간격이 짧고 속도가 빠르면
Full Duplex와 같이 느껴진다.

## Slide 5
01.
여러가지 통신 비교 – 직렬(serial)통신 vs 병렬통신
직렬(serial)통신
병렬통신
순차적으로 데이터를 한번에 하나의 비트만을 전송
양단간 통신거리가 먼 경우에도 사용하기 용이
반이중 방식을 사용함
Usb,rs-232가 사용하는 방식
동시에 여러 개의 데이터 신호를 전송
양단간 통신거리가 먼 경우에는 사용하기 어려움
전이중 방식을 사용함

## Slide 6
01.
여러가지 통신 비교 – UART 통신 vs USART 통신
UART(비동기)
USART(동기)
UART와 USART 모두 직렬(Serial)방식을 사용
범용 비동기화 송수신
시작비트와 정지비트가 필요
낮은 전송속도
범용 동기화 송수신
클락신호가 필요
높은 전송속도

## Slide 7
01.
여러가지 통신 비교 – rs 232 vs rs 485
Rs 232
RS 485
Rs 232와 Rs 485는 모두 시리얼 통신 프로토콜이다.
하나의 송신기와 하나의 수신기만 지원
(point to point)
긴 거리의 통신에 적합
(산업 자동화, 빌딩 자동화)
멀티포인트 연결이 가능하다
(다중 송수신)
짧은거리의 통신에 적합
(프린터,모뎀,키보드)

## Slide 8
02.
표준 스트림
통로
통로
표준 스트림은 윈도우나 리눅스 운영체제에서
컴퓨터 프로그램과 외부장치 사이에 미리 연결된 입출력 통로
FD | 스트림 | 설명 | 장치
0 | stdin(표준 입력) | 프로그램 안으로 데이터가 흘려 들어오는 통로 | 키보드, 파일
1 | stdout(표준 출력) | 프로그램 밖으로 데이터가 흘러 나가는 통로 | 모니터, 파일
2 | stderr(표준 에러) | 프로그램 밖으로 데이터가 흘러 나가는 통로 | 모니터, 파일

## Slide 9
03.
버퍼
스트림은 내부에 버퍼라는 임시 메모리 공간을 가지고 있다.

## Slide 10
int serialOpen (char *device, int baud) ;
이 시리얼 오픈 함수는 시리얼 포트를 열고 초기화 하며, 속도(buad rate)를 설정하는 함수이다.
Device는 “/dev/ttyAMA0”로 오픈 할 시리얼 포트를 지정하며, baud는 통신 속도를 지정하면 된다.
리턴 값으로는 파일 디스크립터나 에러가 있을 경우 -1을 넘겨 준다.
void serialClose (int fd) ;
오픈했던 시리얼 포트를 닫는 함수이다.
void serialFlush (int fd) ;
수신된 모든 데이터를 삭제하는 함수이다.
void serialPutchar (int fd, unsigned char c) ;
지정된 파일 디스크립터에 의해 식별되는 시리얼 장치에 단일 바이트를 전송하는 함수이다.(데이터 전송)
void serialPuts (int fd, char *s) ;
지정된 파일 디스크립터에 의해 식별되는 시리얼 장치에 NUL 종료 문자열을 전송하는 함수이다.
void serialPrintf (int fd, char *message, ...) ;
시리얼 장치에서 printf함수를 에뮬레이트하는 함수이다.
int serialDataAvail (int fd) ;
읽을 수 있는 문자의 수를 돌려주거나, 오류상태에서는 -1을 돌려주는 함수이다.
Rx에 데이터 들어오는지 확인하는 함수
int serialGetchar (int fd) ;
이 함수는 시리얼 포트에서 한 바이트를 받아서 리턴 해 주는 함수이다.
Fd는 시리얼 포트를 오픈시에 리턴된 파일 디스크립터 함수이다.
04.
WiringSerial .h

## Slide 11
05.
설정 방법
1.
2.
3.
Rs-232 TX
Rs-232 RX
라즈베리파이 시리얼 통신(RaspberryPi Uart Communication) : 네이버 블로그 (naver.com)

## Slide 12
06.
회로도
Pull_up방식으로 수정
rs_-232추가

## Slide 13
07.
문제 및 구동영상－１,2,3번 문제

## Slide 14
07.
문제 및 구동영상－4번 문제(유레카 이론)
문제

## Slide 15
07.
문제 및 구동영상－4번 문제(유레카 이론) 입출력

## Slide 16
문제 및 구동영상－4번 문제(유레카 이론) 알고리즘
１. 문제에서 주어지는 입력 k는 3에서 1000사이의 값이므로 1000이상의 값은 무의미하다.
2. 즉 문제를 풀기전에 1부터 1000사이의 삼각수를 구해놓고 그 수들을 가지고 가능한 케이스를 검사한다.
3. 그럼이제 1000에 가까운 n값을 찾는다. 즉 n의 최대값은 44, 우리는 총 44개의 삼각수를
가지고 답을 구하면된다.
4. 삼각수를 생성하는 함수, 숫자를 입력받아서 삼각수인지 아닌지 판단하는 함수를 통해 소스코드를 구현
사용된 알고리즘:Brute Force(완전탐색)=가능한 모든 케이스를 다 검사하는 알고리즘
완전 탐색(Brute Force) (tistory.com)
07.

## Slide 17
문제 및 구동영상－구동영상
07.
<pc>
<회로>

## Slide 18
경청해주셔서
감사합니다